P C 16 02- L R S- F EH- B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Продукция Powertip tech. 2 Тип индикатора C алфавитно-цифровой D продукция без ЖКИ (например инвертор) E чип на стекле F чип на гибком пластике G графический H цветные Т спецпозиции S образцы 3 количество символов или точек в строке 4 число строк 5 тип и цвет подсветки A без подсветки B электролюминисцентная сине-зелёная D электролюминисцентная зелёная E электролюминисцентная белая F белая L светодиодная желтозелёная M светодиодная янтарная N светодиодная красная O светодиодная оранжевая S светодиодная зелёная U светодиодная голубая W светодиодная белая 6 тип разъёма у индикатора R контактные отверстия Y массив штырьковых выводов Z массив полосковых выводов 7 тип и цвет LCD NONE - TN позитивный, серый C - CSTN цветной H - HTN позитивный, серый F - FSTN позитивный M - STN негативный N - TN негативный S - STN позитивный, серый U - STN позитивный, желто-зелёный T - FSTN негативный 8 модель индикатора (A..Z, 1..9) 9 знакогенератор NN - без контроллера EH, SH, NH - английский/русский H2 - английский/русский EC - английский/французкий EB, S5, JB - английский/европейский EA, HO, SO, TA, MA, JA, YA - английский/японский Тип ЖКИ Символьные Графические Производитель Samsung Novatek Sitronix Sunplus Epson Sanyo Toshiba английский/японский SO NO WA LA E4 YA TA английский/европейский S5/S6 N5/N6/NI WB/W5 LB/L5/L6 английский/французский S3 N3 L3 английский/русский SH NH LH английский/китайский WH английский/еврейский S4/S8 N4/N8 L4 10 тип поляризации и диапазон температур A на отражение, 0 — +50 С, 6:00 D на отражение, 0 — +50 С, 12:00 G на отражение, -20 — +70 С, 6:00 J на отражение, -20 — +70 С, 12:00 B на просвет и отражение, 0 — +50 С, 6:00 E на просвет и отражение, 0 — +50 С, 12:00 H на просвет и отражение, -20 — +70 С, 6:00 K на просвет и отражение, -20 — +70 С, 12:00 C на просвет, 0 — +50 С, 6:00 F на просвет, 0 — +50 С, 12:00 I на просвет, -20 — +70 С, 6:00 L на просвет, -20 — +70 С, 12:00 PC1602 LRS-FEH-B алфавитно-цифровой модуль серии F с желто-зелёной светодиодной подсветкой, без разъёма, STN позитивный серый, с английско-русским знакогенератором, на стандартный диапазон температур.